## Slide 1
تفاعلات المجالات الكهربائية
و المغناطيسية والمادة
الفصل السابع
الكهرومغناطيسية
الدرس الاول
كتاب الطالب
8

## Slide 2
السابق
التالي
الرئــــيسية
مقدمة
من أنواع الموجات الكهرومغناطيسية التي تبث عبر الهواء لتزويدك بأشكال مختلفة من الاتصالات منها المذياع والتلفاز :
1- موجات الراديو القصيرة.
2- موجات الميكرويف.
3- إشارة التلفاز (UHF) و (VHF)
جميع هذه الموجات تتكون من مجالات كهربائية ومغناطيسية تنتشر في الفضاء
كتاب الطالب
9

## Slide 3
السابق
التالي
الرئــــيسية
ومفتاح فهم سلوك هذه الموجات هو فهم طبيعة الإلكترون لأن الموجات الكهرومغناطيسية تنتج عن مسارعة الإلكترونات
كتلة الإلكترون
تبث هذه الموجات وتلتقط بوساطة الهوائيات وهي أدوات مصنوعة من مواد تحتوي على إلكترونات أيضاً
اكتشف العالم روبرت مليكان من تعليق قطرة زيت مشحونة داخل مجال كهربائي وموازنتها فيه ليتمكن من تحديد شحنة الإلكترون (q) وهي تساوي : 1.602x10-19 c
كتاب الطالب
10

## Slide 4
السابق
التالي
الرئــــيسية
تمكن العالم البريطاني تومسون من تحديد نسبة شحنة الإلكترون إلى كتلته (q/m) و بذلك تمكن من حساب كتلة الإلكترون
تجربة تومسون مع الإلكترونات
استخدم انبوب أشعة المهبط : وهو جهاز يولد حزمة إلكترونات ولتقليل من التصادمات بين الإلكترونات وجزيئات الهواء فقد فرغ تومسون الأنبوب من الهواء إلى درجة كبيرة
كتاب الطالب
10

## Slide 5
السابق
التالي
الرئــــيسية
كتاب الطالب
10

## Slide 6
السابق
التالي
الرئــــيسية
نتائج تجربة تومسون
يمكن تعديل المجالين الكهربائي والمغناطيسي بحيث تسلك حزمة الإلكترونات مساراً مستقيماً دون انحراف :
القوة الكهربائية = القوة المغناطيسية
Bqv = qE
Eq
Bq
E
B
V = ___ = ___
كتاب الطالب
11

## Slide 7
السابق
التالي
الرئــــيسية
وإذا فصل المجال الكهربائي يؤدي إلى خضوع الإلكترونات لتسارع مركزي فتسلك الإلكترونات مساراً دائرياً نصف قطره يساوي (r)وباستخدام القانون الثاني لنيوتن في الحركة :
F = mac , ac = v2/r
Bqv = mv2/r
qv
Br
q
m
___ = ___
وبعد إيجاد المتوسط الحسابي لعدة محاولات تجريبية وجد أن :m = 9.11x10-31 kg
كتاب الطالب
11

## Slide 8
السابق
التالي
الرئــــيسية
تجربة تومسون مع البروتونات
استخدم تومسون أنبوب أشعة المهبط أيضاً لتحديد نسبة شحنة الأيونات الموجبة إلى كتلتها
إن الجسيمات المشحونة بشحنة موجبة تخضع لانحرافات معاكسة للانحرافات التي تعانيها الإلكترونات المتحركة داخل المجالات الكهربائية أو المغناطيسية
تجربة تومسون مع البروتونات
لمسارعة الجسيمات ذات الشحنة الموجبة (البوزترونات e+) في منطقة الانحراف عكس تومسون المجال الكهربائي بين المهبط والمصعد
كتاب الطالب
11

## Slide 9
السابق
التالي
الرئــــيسية
أضاف كمية قليلة من غاز الهيدروجين إلى الأنبوب فعمل المجال الكهربائي على انتزاع الإلكترونات من ذرات الهيدروجين فحولها إلى أيونات موجبة ثم سارع أيونات الهيدروجين أو البروتونات من خلال شق ضيق في المصعد
باستخدام هذه التقنية أمكن حساب كتلة البروتون والتي تساوي :
1.67x10-27 kg
ولتحديد كتل الأيونات الثقيلة المنتجة بعد انتزاع الإلكترونات من الغازات مثل(الهيليوم والنيون والأرجون)
كتاب الطالب
11

## Slide 10
السابق
التالي
الرئــــيسية
مطياف الكتلة
وخلص تومسون إلى أن الذرات المختلفة من العنصر نفسه لها خصائص كيميائية متماثلة لكن لها كتلاً مختلفة (النظير)
هو الجهاز المماثل لأنبوب أشعة المهبط لتومسون والذي يستخدم لدراسة النظائر وقياس النسبة بين الأيون الموجب وكتلته (q/m) بدقة
المراد بمطياف الكتلة
كتاب الطالب
13

## Slide 11
السابق
التالي
الرئــــيسية
النتائج
نسبة شحنة الأيون إلى كتلته في مطياف الكتلة :
عند تحرير أول إلكترون نحصل على ذرة أحادية التأين (1+)؛ أي أن الإلكترونات المتسارعة ذات الطاقة العالية يمكن إنتاج أيونات أحادية وأيونات ثنائية
تحليل النظائر
q
m
___ = ______
2V
B2r2
كتاب الطالب
16

## Slide 12
السابق
التالي
الرئــــيسية
تطبيقات أخرى
لمطياف الكتلة استخدامات متعددة:
(1) لفحص عينة من اليورانيوم إلى النظائر المكونة لها.
(2) لالتقاط وتحديد أثر كميات الجزيئات في عينة ما.
(وهذا التطبيق يستخدم على نظاق واسع في علوم البيئة والعلوم الجنائية )
كتاب الطالب
16

## Slide 13
كتاب الطالب
16

## Slide 14
كتاب الطالب
16

## Slide 15
كتاب الطالب
16

## Slide 16
كتاب الطالب
16

## Slide 17
الدرس الثاني
الفصل السابع
الكهرومغناطيسية
المجالات الكهربائية والمغناطيسية في الفضاء
كتاب الطالب
17

## Slide 18
السابق
التالي
الرئــــيسية
مقدمة
الموجات الكهرومغناطيسية نعتمد عليها يومياً :
  الإذاعة ــ التلفاز ــ الأقمار الاصطناعيةــ المجرات البعيدة
أفران ــ الميكروويف ــ اجهزة التحكم عن بُعد ــ الهواتف الخلوية وغيرها
الموجات الكهرومغناطيسية
حدث تقدم كبير في فهم الموجات الكهرومغناطيسية خلال القرن التاسع عشر أدى إلى تطور أجهزة وتقنيات جديدة.
كتاب الطالب
17

## Slide 19
السابق
التالي
الرئــــيسية
توصل أورستد إلى أن التيار المار في موصل يولد مجالاً مغناطيسياُ، وأن التيار المتغير يولد مجالاً مغناطيسيًا متغيرًا.
اكتشف كل من العالمين مايكل فارادي وجوزيف هنري كل على حدة الحث الكهرومغناطيسي وهو إنتاج مجال كهربائي بسبب مجال مغناطيسي متغير
سلسة من الانجازات
كتاب الطالب
17

## Slide 20
السابق
التالي
الرئــــيسية
إنجازات
إن المجال الكهربائي الحثي يتولد حتى لو لم يكن هناك أسلاك ، فمثلاً :
(1) المجال المغناطيسي المتغير يولد مجالاً كهربائياً متغيراً مماثلاً
(2) التغير في المجال الكهربائي يولد مجالاً متغيراً كما افترض الفيزيائي الاسكتلندي جيمس ماكسويل
(3) يسمى المجالان المغناطيسي والكهربائي المنتشران معاً في الفضاء الموجات الكهرومغناطيسية أو موجة (EM)
كتاب الطالب
17

## Slide 21
السابق
التالي
الرئــــيسية
كتاب الطالب
17

## Slide 22
السابق
التالي
الرئــــيسية
إن سرعة الموجة الكهرومغناطيسية تساوي تقريباً :
(3×108m/s)
ويرمز لها بالرمز (C) وهي سرعة الضوء
وعندما يزداد الطول الموجي يقل التردد
λ = ___
λ = ___
c
f
(للمادة)
(للهواء أو الفراغ)
خصائص الموجات الكهرومغناطيسية
v
f
كتاب الطالب
18

## Slide 23
السابق
التالي
الرئــــيسية
سقوط أشعة الشمس على كأس زجاجي به ماء مثال على انتقال موجات الضوء خلال ثلاث مواد مختلفة (الهواء – الزجاج – الماء )
وهي مواد غير موصلة للكهرباء وتسمى العوازل الكهربائية
انتشار الموجات الكهرومغناطيسية خلال المادة
(k) : ثابت العزل الكهربائي النسبي
وليس له وحدة قياس وقيمته في الفراغ (1) وفي الهواء (1.00054)
v = ___
c
k
كتاب الطالب
19

## Slide 24
السابق
التالي
الرئــــيسية
الهوائي : هو سلك يتصل بمصدر تيار متناوب مصمم لبث واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية
انتشار الموجات الكهرومغناطيسية في الفضاء
يولد المصدر المتناوب فرق جهد متغير في الهوائي الذي يهتز بتردد مساوي لتردد مصدر التيار المتناوب
والمجال الكهربائي المتغير يولد أيضاً مجالاً مغناطيسياً متغيراً متعامداً مع الصفحة
ويولد مجالاً كهربائياً متغيراً مماثلاً منتشراً ومبتعداً عن الهوائي
كتاب الطالب
19

## Slide 25
السابق
التالي
الرئــــيسية
يتذبذب المجال الكهربائي إلى أعلى وإلى أسفل ، بينما يتذبذب المجال المغناطيسي بزاوية قائمة مع المجال الكهربائي وكلا المجالين متعامدين على اتجاه انتشار الموجة
كتاب الطالب
19

## Slide 26
السابق
التالي
الرئــــيسية
كتاب الطالب
20

## Slide 27: بعض أنواع من الإشعاعات الكهرومغناطيسية وأطوالها الموجية
السابق
التالي
الرئــــيسية
كتاب الطالب
20

## Slide 28: الموجات من مصدر متناوب
السابق
التالي
الرئــــيسية
يمكن لمصدر متناوب متصل بهوائي أن يرسل موجات كهرومغناطيسية
ويكون تردد الموجة مساوياً لتردد دوران مولد التيار المتناوب (AC)
ويحدد بـِ (1 kHz) تقريباً
الطيف الكهرومغناطيسي
ومدى الترددات والأطوال الموجية التي تشكل جميع أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي
كتاب الطالب
21

## Slide 29: الموجات الناتجة من ملف ومكثف كهربائي
السابق
التالي
الرئــــيسية
لتوليد موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات كبيرة باستخدام ملف (محث) ومكثف كهربائي يتصلان معاً على التوالي
فإذا شحن المكثف بوساطة بطارية فسوف ينتج فرق جهد الكهربائي بين لوحي مجالاً كهربائياً (1)
وعند فصل البطارية يفقد المكثف شحنة عن طريق تدفق الإلكترونات المختزنة فيه خلال الملف مولداً مجالاً مغناطيسياً (2)
كتاب الطالب
21

## Slide 30
السابق
التالي
الرئــــيسية
وعندما يفقد المكثف شحنته ينهار المجال المغناطيسي للملف فتتولد قوة دافعة كهربائية حثية عكسية (3)
ويعاد شحن المكثف في اتجاه معاكس وتتكرر العملية (4)
وعند توصيل هوائي بالمكثف تُثبت مجالات المكثف في الفضاء ، والشكل ص21 يوضح دورة اهتزازية كاملة
يمكن مقارنة العملية التي تحدث في دائرة الملف والمكثف بالدورات الاهتزازية لبندول متأرجح
كتاب الطالب
21

## Slide 31
السابق
التالي
الرئــــيسية
كتاب الطالب
21

## Slide 32: الطاقة في دائرة المكثف والملف
السابق
التالي
الرئــــيسية
يحتوي كل من المجال المغناطيسي المتولد في الملف والمجال الكهربائي المتولد في المكثف على طاقة عندما يكون التيار قيمة عظمى تكون الطاقة المختزنة في المجال المغناطيسي في قيمتها العظمى
والطاقة التي تحمل أو تشع على شكل موجات كهرومغناطيسية تسمى الإشعاع الكهرومغناطيسي
إن الذبذبات الناتجة عن دائرة الملف والمكثف تتخامد بعد فترة بسبب مقاومة الدائرة
كتاب الطالب
22

## Slide 33: الموجات الناتجة
السابق
التالي
الرئــــيسية
يمكن زيادة تردد الاهتزاز الناتج بوساطة دائرة الملف والمكثف عن طريق تقليل حجم كل من الملف والمكثف المستخدمين.
لا تستخدم الملفات أو المكثفات المنفردة للترددات التي تزيد على (1G Hz)
حيث يستخدم التجويف الرنان لتوليد الموجات الميكروية ذات الترددات الكبيرة التي تتراوح بين (1 GHz) و (100 GHz)
التجويف الرنان هو صندوق على شكل متوازي مستطيلات يعتمد عمله على الملف والمكثف معاً وحجم الصندوق يحدد تردد الاهتزاز مثل (أفران الميكروويف) ولتوليد أعلى تردد للموجات تحت الحمراء يجب تصغير حجم التجويف الرنان ليصبح بحجم الجزيء (الإلكترونات المهتزة)
كتاب الطالب
23

## Slide 34: الموجات الناتجة بوساطة الكهرباء الإجهادية
السابق
التالي
الرئــــيسية
أما موجات الضوء المرئي والموجات فوق البنفسجية فتتولد بوساطة الإلكترونات الموجودة داخل الذرات لكن الأشعة السينية (X) وأشعة جاما تنشآن عن مسارعة شحنات في نوي الذرات.
لا تعد الملفات والمكثفات الطريقة الوحيدة لتوليد الجهود المتذبذبة فبلورات الكوارتز تتشوه عند تطبيق جهد كهربائي متناوب عبرها ، وتعرف هذه الخاصية باسم الكهرباء الإجهادية
وتستخدم بلورات الكوارتز عادة في الساعات ، لأن ترددات اهتزازاتها ثابتة تقريباً
كتاب الطالب
23

## Slide 35: استقبال الموجات الكهرومغناطيسية
السابق
التالي
الرئــــيسية
إن التقاط هذه الموجات يتطلب هوائي.
تسارع المجالات الكهربائية للموجة الإلكترونات في المادة المكونة للهوائي.
ويكون التسارع أكبر ما يمكن عندما يوجه الهوائي في اتجاه استقطاب الموجة نفسها.
وهذا يحدث عندما يكون الهوائي موازياً لاتجاه المجالات الكهربائية للموجة.
كتاب الطالب
24

## Slide 36
السابق
التالي
الرئــــيسية
حيث يتذبذب فرق الجهد بين طرفي الهوائي بنفس تردد الموجة الكهرومغناطيسية نفسها
الموو يصبح الجهد القيمة العظمى له عندما يكون طول الهوائي مساوياً لنصف الطول جي للموجة التي نريد التقاطها
لذلك يصمم طول الهوائي بحيث يساوي نصف الطول
الموجي للموجة التي يفترض التقاطها
كتاب الطالب
24

## Slide 37
السابق
التالي
الرئــــيسية
ان استخدام عدة أسلاك يكون أكثر فعالية ، فغالباً يتكون هوائي التلفاز من سلكين أو أكثر تفصل بينهما مسافة تعادل ربع الطول الموجي للموجة
ان جميع الموجات الكهرومغناطيسية لها خصائص الانعكاس والانكسار والحيود.
إن الأطباق اللاقطة تعمل على عكس الموجات الكهرومغناطيسية القصيرة جداً.
ويعمل الطبق اللاقط على عكس الموجات التي يستقبلها وتركيزها على قطعة أو جهاز يسمى اللاقط ويحتوي اللاقط على هوائي قصير ثنائي القطب، كما يعمل على ارسال اشارات إلى المستقبل وهو جهاز يتكون من جهاز هوائي ودائرة ملف ومكثف وكاشف لفك شفرة الإشارة وتحليلها بالإضافة إلى مضخم
كتاب الطالب
24

## Slide 38: اختيار الموجات
السابق
التالي
الرئــــيسية
إذا أردنا أن نستقبل المعلومات التي تبث من محطة ما فإنه يجب اختيار الموجات الخاصة بهذه المحطة ولاختيار موجات ذات تردد معين (ورفض باقي الموجات) يستخدم الموالف.
هو عبارة عن دائرة مكثف وملف متصل بالهوائي،
وتعدل السعة الكهربائية للمكثف حتى يصبح تردد اهتزازات الدائرة مساوياً لتردد الموجة المطلوبة.
الموالف
كتاب الطالب
24

## Slide 39: الطاقة من الموجات
السابق
التالي
الرئــــيسية
1) تحمل الموجات الطاقة والمعلومات؛ فالموجات التي تردداتها ضمن منطقة الأشعة تحت الحمراء وأشعة الميكرويف تعمل على مسارعة الإلكترونات في الجزيئات حيث تتحول طاقة الموجات إلى طاقة حرارية في الجزيئات (فرن الميكرويف)
2) يمكن لموجات الضوء أيضًا نقل الطاقة إلى الإلكترون
تعمل الطاقة في موجات الضوء على احداث تفاعلات كيميائية داخل الفيلم فتكون النتيجة تسجيلاً دائماً للضوء القادم من الجسم والساقط على الفيلم.
كتاب الطالب
24

## Slide 40: أشعة (X)
السابق
التالي
الرئــــيسية
أسقط الفيزيائي الألماني وليام رونتجن إلكترونات خلال أنبوب مفرغ واستخدم فرق جهد كبير جداً خلال الأنبوب لإكساب الإلكترونات طاقات حركية كبيرة وعند اصطدام الإلكترونات بهدف فلزي (الأنود) داخل الانبوب لاحظ رونتجن توهج شاشة فوسفورية قريبة ، استمر التوهج حتى عند وضع قطعة خشب بين الانبوب والشاشة؛
فاستنتج روتنجن أن هناك نوعاً من الأشعة ذات النفاذية الكبيرة قد خرجت من الانبوب سماها الأشعة السينية.
كتاب الطالب
25

## Slide 41
السابق
التالي
الرئــــيسية
إن انسجة الجسم اللينة كانت شفافة بالنسبة للأشعة السينية، في حين لا تنفذ من العظام.
الأشعة السينية هي موجات كهرومغناطيسية ذات تردد كبير في انبوب الأشعة السينية تسّرع الإلكترونات أولاً بوساطة فرق جهد كبير يصل إلى (20000 V) أو أكثل لإكسابها سرعات كبيرة جداً وعندما تصطدم الإلكترونات بالمادة تتحول طاقتها الحركية إلى موجات كهرومغناطيسية ذات تردد كبير تسمى الأشعة السينية.
في التلفاز تصطدم الإلكترونات بالسطح الداخلي للشاشة وتتوقف فجأة مسببة توهج الفوسفور الملون
كتاب الطالب
25

## Slide 42
السابق
التالي
الرئــــيسية
ويمكن لهذا التوقف المفاجئ توليد أشعة سينية ضارة لذلك احتوي على مادة الرصاص.
كتاب الطالب
25

## Slide 49
كتاب الطالب
30

## Slide 50
كتاب الطالب
30

## Slide 51
كتاب الطالب
30

## Slide 52
كتاب الطالب
30

## Slide 53
كتاب الطالب
30

## Slide 54
كتاب الطالب
30

## Slide 55
كتاب الطالب
30

## Slide 56
كتاب الطالب
30

## Slide 57
كتاب الطالب
30

## Slide 58
كتاب الطالب
30

## Slide 59
كتاب الطالب
30

## Slide 60
كتاب الطالب
30

## Slide 61
كتاب الطالب
30

## Slide 62
كتاب الطالب
30

## Slide 63
كتاب الطالب
30

## Slide 64
كتاب الطالب
30

## Slide 65
كتاب الطالب
30

## Slide 66
كتاب الطالب
30

## Slide 67
كتاب الطالب
30

## Slide 68
كتاب الطالب
30

## Slide 69
كتاب الطالب
30

## Slide 70
كتاب الطالب
30

## Slide 71
كتاب الطالب
31

## Slide 72
كتاب الطالب
31

## Slide 73
كتاب الطالب
31

## Slide 74
كتاب الطالب
31

## Slide 75
كتاب الطالب
31

## Slide 76
كتاب الطالب
31

## Slide 77
كتاب الطالب
31

## Slide 78
كتاب الطالب
31

## Slide 79
كتاب الطالب
31

## Slide 80
كتاب الطالب
31

## Slide 81
كتاب الطالب
31

## Slide 82
كتاب الطالب
32

## Slide 83
كتاب الطالب
32

## Slide 84
كتاب الطالب
32

## Slide 85
كتاب الطالب
32

## Slide 86
كتاب الطالب
32